МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АТАМАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

схема разработана: ООО «ЭКСПЕРТНО КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

«ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.12.2011 Г. № 416-ФЗ

«О ВОДОСНАБЖЕНИИ И ВОДООТВЕДЕНИИ»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ АТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

город Ростов-на-Дону

2015

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АТАМАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

схема разработана: ООО «ЭКСПЕРТНО КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

«ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.12.2011 Г. № 416-ФЗ

«О ВОДОСНАБЖЕНИИ И ВОДООТВЕДЕНИИ»

Договор № 27 от 26.06.2015 года

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

АТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА.

Арх. № 15/06-07-2015-СВиВ-31

город Ростов-на-Дону

2016

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………………….10

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ ……………………………………………………………………….. 12

Схема водоснабжения Атаманского сельского поселения на период до 2030 года ……....15

2. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

2.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны ………………………………………………………..16

2.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения …………………………………………………………………………………24

2.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения) и перечень централизованных систем водоснабжения ………..24

2.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения …………………………………………………………………………………29

2.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов …………………………………………………………………………37

2.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых такие объекты) …………………………..…39

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения ……………………..40

3.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения …………………………………………………..40

3.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения …………………………………42

4. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды …………43

4.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке ……………………………………………………………………………….43

4.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального

водопотребления) ………………………………………………………………………………44

4.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и т.д.) ……44

4.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг ……………………………………………...45

4.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета ………………………………….48

4.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения ……………………………………………………………………………………….49

4.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02.-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

4.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы …………………………………………………………………………….52

4.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) ………………………………….53

4.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам …………………………………...53

4.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами ………………………………………………………………..53

4.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) ……………………....54

4.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов ……………………………………………………………………………………….54

4.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощности по технологическим зонам с разбивкой по годам ………...55

4.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения …………………………………………………..56

5.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам ……………………………………………………………………………………………56

5.2. Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения ………………………...……58

5.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ……………………………………………60

5.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение ..60

5.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду …………………………68

5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование ………………………………………………………………..…68

5.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен …………………………………………………………………………………………....69

5.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения ………………………………………………….69

5.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения ………...69

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения ………………………………………..70

6.1. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод ………………………………….70

6.2. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) ………………………………………………..70

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения ……………………....71

8. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения .......................73

8.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды ……………………….74

8.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения …………………………..78

8.3. Показатели качества обслуживания абонентов …………………………………………78

8.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке …………………..79

8.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды …………………………………………………79

8.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно – коммунального хозяйства ……………….80

9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 81

Схема водоотведения Атаманского сельского поселения на период до 2030 года ……….82

10. Существующее положение в сфере водоотведения поселения ………………………...83

10.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны ………………….83

10.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами ………………………………83

10.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения ……………………89

10.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения ……………...…90

10.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения ………………………………………………………………………………….90

10.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости …………………………………………………………..90

10.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведению на окружающую среду ………………………………………………………91

10.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения …………………………………………………91

10.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения ……………………………………………………………………...92

11. Балансы сточных вод в системе водоотведения …………………………………………93

11.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения ……………………..………..93

11.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения ………....93

11.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

11.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей …………………………………………………………………………………...…95

11.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения …………………………95

12. Прогноз объема сточных вод ……………………………………………………………...97

12.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения ………………………………………………………………………..97

12.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) ………………………………………………………………………97

12.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений с разбивкой по годам ……………………………………………………………97

12.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения ………………………………………………….98

12.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия …………………………….98

13. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения ………………….99

13.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения ……………………………………………….…99

13.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий ……………..……………….99

13.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

13.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения …………..………….104

13.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение …………………………………………….104

13.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование ……………………………………………………………104

13.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения ………………………………………………………………………104

13.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения …………………………………………………………..…………………….105

14. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения ………………………………………………...106

14.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади ……………..………..106

14.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод ……………………………………………………………106

15. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения ………...…………..107

16. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения ………….108

16.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения ………………………...108

16.2. Показатели качества обслуживания абонентов ………………………………………108

16.3. Показатели качества очистки сточных вод ……………………….…………………..108

16.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод ……………………………………………………………………..………………………108

16.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод …………………………….108

16.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно – коммунального хозяйства ……………...108

17. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию …………………………………………………………………………………112

Заключение ……………………………………………………………………………………113

Приложения графического описания системы водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года Атаманского сельского поселения Павловского района Краснодарского края разработана в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 года № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Схема включает первоочередные мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Атаманском сельском поселении Павловского района Краснодарского края.

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает мероприятия, необходимые для осуществления водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства РФ. Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – сети водопровода и водоснабжения, артезианские скважины, водозаборные узлы.

Схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование - схема водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения Павловского района Краснодарского края на период до 2030 года.

Инициатор схемы водоснабжения и водоотведения (заказчик) - глава Администрации Атаманского сельского поселения Павловского района Краснодарского края.

Местонахождение объекта - Россия, Краснодарский край, Павловский район, Атаманское сельское поселение.

Нормативно-техническая база для разработки схемы:

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 06.04.2015 N 268 (ред. от 09.06.2015) "О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края";

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Водный кодекс Российской Федерации;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 653/14;

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакция: 01.01.2003;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

ТЕРп 81-04-09-2001 сооружения водоснабжения и канализации, 2001 год;

Инвестиционная стратегия Краснодарского края до 2025 года,

Стратегия развития жилищно-коммунального комплекса Краснодарского края до 2020 года.

Цели схемы: обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2030 года; увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; улучшение работы систем водоснабжения; снижение вредного воздействия на окружающую среду; определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения  и внедрения энергосберегающих технологий; определение возможности подключения к сетям водоснабжения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение; повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями; минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; обеспечение населения Атаманского сельского поселения Павловского района Краснодарского края водоснабжением и водоотведением; улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Способ достижения цели: реконструкция существующих сетей водоснабжения; модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсных и энергосберегающих технологий; установка приборов учета; обеспечение подключения объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2015 года по 2030 годы. В настоящей схеме на период с 2015 по 2030 год включительно планируются следующие мероприятия:

- реконструкция артезианских скважин на территории ст. Атаманской,

- реконструкция и устройство новых пожарных гидрантов,

- установка индивидуальных и групповых приборов учета водопотребления,

- замена изношенных участков водопроводной сети,

- замена запорной  арматуры смотровых колодцев,

- устройство септиков и выгребов полной заводской готовности жителям индивидуальной жилой застройки.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли

муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод. В части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также за счет средств краевого бюджета, бюджета Павловского района, бюджета сельского поселения и за счет средств внебюджетных источников.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры станицы Атаманская.

2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. Снижение уровня износа объектов водоснабжения. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

3. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) с целью финансирования проектов модернизации объектов водоснабжения.

Контроль исполнения

Оперативный контроль осуществляет Глава Администрации Атаманского сельского поселения Павловского района Краснодарского края.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ АТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА.

2. Технико – экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения

2.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В настоящее время население станицы снабжается водой от отдельно стоящих артезианских скважин общим дебетом 150 м3/ч. Водоснабжение осуществляется посредством водоводов, износ которых, согласно обследованию, составляет 70 %.

Источником питания являются подземные воды. Существующие водопроводные сети тупиковые диаметром от 100 мм до 150 мм выполнены из разных материалов: асбестоцемент, чугун. Глубина залегания от 0.8 м до 0.9 м.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В соответствии с ответом Администрация Атаманского сельского поселения представило следующие свидетельства о государственной регистрации права объектов водоснабжения: артезианская скважина № 3938, адрес: Павловский район, станица Атаманская, центральная часть ст. Атаманская, улица Кооперативная, в 10 м западнее границы СОШ № 4; артезианская скважина № 3942, адрес: Павловский район, в 600 м северо-восточнее ст. Атаманской; артезианская скважина б/н, адрес: Павловский район, в южной части ст. Атаманской, в районе переулка Комсомольского; артезианская скважина № 7806, адрес: Павловский район, станица Атаманская, в 50 м южнее ст. Атаманской, секция 11, контур 34; артезианская скважина № 5954-А, адрес: Павловский район, в 2100 м южнее ст. Атаманской, секция 11; артезианская скважина № 3942, адрес: Павловский район, в 600 м северо-восточнее ст. Атаманской; артезианская скважина № 3538, адрес: Павловский район, центральная часть ст. Атаманской, улица Кооперативная; артезианская скважина, адрес: Павловский район, в 2400 м севернее ст. Атаманской, секция 3 контур 18; артезианская скважина № 2084, адрес: Павловский район, в 50 м южнее ст. Атаманской, в районе переулка Рабочего; водопроводные сети протяженность 36308 м, Павловский район, станица Атаманская.

В соответствии с Постановлением Главы Администрации Атаманского сельского поселения гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории Атаманского сельского поселения, является муниципальное унитарное предприятие жилищно – коммунального хозяйства «Атаманское», МУП ЖКХ «Атаманское».

Система водоснабжения  предназначена для снабжения населения и организаций станицы питьевой водой. Получают воду из водопровода 3304 жителя станицы.

Водопровод ст. Атаманской представляет собой развитую сеть, отвечающую требованиям и правилам строительства.

Система водоснабжения состоит из 7-ми водозаборных скважин, 5 из которых подают воду в станичный водопровод и для водоснабжения хозяйства, водопроводной сети общей протяжённостью 49,8 км.

Для водоснабжения используются подземные воды понтического яруса в интервале 230-300 м ниже поверхности земли. Доставка воды от артезианских скважин осуществляется по трубопроводам до распределительных сетей, в которые осуществлена врезка водопроводных труб к различным предприятиям станицы, объектам  соцкультбыта и частным домовладениям. Элементами водопроводной сети являются водоводы, состоящие из асбоцементных, металлических и полиэтиленовых труб различных диаметров. На всей протяжённости водопроводной сети для обслуживания и ремонта, установлены смотровые колодцы, которые представляют собой сооружения из сборных ж\б конструкций, выложенные кирпичом, металлические. Внутри колодца происходит стыковка водоводов с установкой запорной арматуры для регулировки подачи воды в отдельные ветки сети. Техническое состояние сооружений водопровода, доступных для осмотра, устанавливались по их конструктивным элементам на основе произведённых обследований. Износ трубопроводов недоступных для осмотра сооружений определялся по срокам службы, указанным работниками водопроводно-канализационного хозяйства, по данным имеющейся технической документации. Схема водоснабжения на всех водозаборах одинаковая: вода из скважин забирается глубинными насосами и подаётся в водонапорные башни, откуда по распределительным водопроводным сетям самотёком поступает к потребителям. Резервуары накопители и насосные станции 2-го подъёма  в системе водоснабжения отсутствуют. На скважинах установлено: запорная арматура - путём регулирования задвижки, по амперметру устанавливается нужный ток воды с учётом диаметра трубы, мощности насоса и глубины  скважины и уровня воды в скважине; водомеры, учёт забора воды ведётся по показаниям водомера. Вода поступает по отводящим  водоводам  в водонапорные башни Рожновского: в башнях установлены датчики уровня воды, которые регулируют работу глубинного насоса. Через отводящий водовод и запорную арматуру вода самотёком поступает в закольцованную разводящую магистральную сеть и поступает потребителям, через разводящие трубопроводы. К центральной магистрали подведён трубопровод  от башни № 7806, расположенной на МТФ 3, которая является резервной на случай чрезвычайной ситуации, как в станице, так и на производственном объекте.

В таблице № 1, приводятся основные технические и гидрогеологические данные  по  эксплуатационным  скважинам. Год бурения артезианских скважин не указан, ввиду отсутствия сведений в регулирующей организации.

| Название скважины | номер | Дебит скважины, м3 /час | марка насоса | глубина установки насоса, м | глубина погружения насоса в воду, м | конструкция скважины | глубина скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная 1 | 938 | 72 | ЭЦВ 8 25/120 | 90 | 45 | обсадная труба 330 мм 60 насос | 240 |
| Центральная -2(школа) | 835 | 25,5 | ЭЦВ 8 25/120 | 97 | 27-30 | 310 | 240 |
| МТМ | 084 | 24 | ЭЦВ 8 25/100 | 95 | 30-32 | 310 | 220 |
| Степная | н/д | 27 | ЭЦВ 6 16/120 | 95 | 25-27 | 310 | 220 |
| СТФ | 942 | 50 | ЭЦВ 6 16/120 | 110 | 30-32 | 310 | 240 |
| МТФ3 | 806 | 10 | ЭЦВ 6 8/60 | 55 | 13-15 | 219 | 80 |
| Бр3 | 954-а | 23 | ЭЦВ 6 16/120 | 70 | 20-25 | 219 | 124 |

Водонапорные башни находятся в удовлетворительном состоянии, таблица № 2

| Артезианская скважина № | Водонапорная башня, объём, м | Кол-во | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2084 | 25 | 1 | МТМ |
| 3938 | 50 | 1 | ул. Кооперативная |
| 3942 | 25 | 1 | СТФ |
| б/н | 25 | 1 | ул. Степная |
| 3538 | 50 | 1 | ул. Кооперативная |  | Кол-во | Место расположения 1 |

Расписать по каким улицам проходят водоводы  их протяженность и диаметр. Водопроводная магистраль, таблица № 3

| Водоснабжение | Населенный пункт | Протяжённость, км | Протяжённость по дате ввода | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км | d |  |
| Водопроводная магистраль, всего | Станица Атаманская | 49,8 | - | - | - |
| В т.ч. водопроводов по диаметрам: |
| 1 . стальных | Ст. Атаманская | 1,8 | 0,20 | - | 1952-1991 |
|  |  |  | 0,04 | 76 |  |
|  |  |  | 1,56 | 89 |  |
| 2. Чугунных | Ст. Атаманская | 0,4 | 0,420 | 100 | 1952-1991 |
| 3 . Асбоцементных | Ст. Атаманская | 38,72 | 38,72 | 100 | 1964-1991 |
| 4. Асбоцементных | Ст. Атаманская | 8 | 2,4 | 150 | 1974- 1980 |
|  |  |  | 5,6 | 150 |  |
| 5. Пластмассовых | Ст. Атаманская | 0,86 | 0,15 | 100 | 1982-1984 2009-2010 |
|  |  |  | 0,11 | 150 |  |
|  |  |  | 0,6 | 100 |  |
| Смотровые колодцы шт. | Ст. Атаманская водопровод | 55 |  |  |  |
| Водозаборные колонки | Ст. Атаманская водопровод | 15 |  |  |  |

О наличии водоизмерительных приборов на  скважинах, таблица № 4

| № водонапорной башни | Место расположения | Марка прибора и его номер | Год установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2084 | ст. Атаманская МТМ | СТВ-80 0144 | 2009 |
| 3538 | ул. Шевченко 30 школа | СТВ-0140 | 2009 |
| 3938 | ул. Кооператив. 4 центральная | СТВ-80 00031 | 2009 |
| 3942 | СТФ | СТВ-80 0029 | 2009 |
| б/н | Степная | СТВ-800133 | 2009 |

Рисунок № 1 Протокол лабораторных испытаний № 1403 П от 29.05.2015 года

Рисунок № 2 Продолжение протокола № 1403П

Рисунок № 3 Продолжение протокола № 1403 П

Рисунок № 4 Приложение к протоколу № 1403 П

Рисунок № 5 Протокол лабораторных испытаний № 612 П

Рисунок № 6 Приложение к протоколу № 612П

Рисунок № 7 Приложение к протоколу № 612П

Рисунок № 8 Приложение к протоколу № 612 П

2.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Согласно справке Администрации Атаманского сельского поселения территории поселения с проживающим населением, не охваченные централизованными системами водоснабжения, отсутствуют.

2.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В таблице № 1 настоящей Схемы приводятся основные технические и  гидрогеологические данные  по  эксплуатационным  скважинам.

По информации гарантирующей организации на 2016 год зона централизованного водоснабжения расположена по всей территории Атаманского сельского поселения. Децентрализованное водоснабжение на территории Атаманского сельского поселения отсутствует.

В соответствии с данными ОАО «Тепловые сети» горячее водоснабжение отсутствует.

2.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

По сообщению Администрации Атаманского сельского поселения техническое  состояние сооружений водопровода, доступных для осмотра, устанавливалось по их конструктивным элементам на основе произведенных обследований. Износ трубопроводов недоступных для осмотра сооружений определялся по срокам службы, указанным работниками водопроводно-канализационного хозяйства, по данным имеющейся технической документации.  Ввиду отсутствия сведений о годах ввода в эксплуатацию артезианских скважин, сведения в таблице № 5 настоящей Схемы, не указаны.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды представлено в виде протоколов лабораторных испытаний № 1403 П от 24.08.2012 года, № 612 П от 05.03.2015 года, выданного Кущевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» АИЛЦ. Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды не проводилась. Централизованные насосные станции на территории Атаманского сельского поселения отсутствуют.

По информации Администрации Атаманского сельского поселения:

По ВЗУ Центральная, 1, Центральная, 2 (школа) используется насос марки ЭЦВ 8-25-120, оценка энергоэффективности подачи воды равна соотношению удельного расхода электрической энергии для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления), что составляет мощность двигателя 13 кВт/напор 125 м = 0,104 кВт/м. По ВЗУ МТМ используется насос марки ЭЦВ 8-25-100, оценка энергоэффективности подачи воды равна соотношению удельного расхода электрической энергии для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления), что составляет мощность двигателя 11 кВт/напор 100 м = 0,11 кВт/м. По ВЗУ Степная, СТФ, Бр3 используется насос марки ЭЦВ 6-16-120, оценка энергоэффективности подачи воды равна соотношению удельного расхода электрической энергии для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления), что составляет мощность двигателя 8 кВт/напор 110 м = 0,0727 кВт/м. По ВЗУ МТФ3 используется насос марки ЭЦВ 6-8-60, оценка  энергоэффективности подачи воды равна соотношению удельного расхода электрической энергии для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления), что составляет мощность двигателя 5,5 кВт/напор 110 м = 0,05 кВт/м.

Таблица 5 Перечень сооружений и оборудования (основного) установленного на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование оборудования | маркировка | Технические характеристики | Всего | Источник водоснабжения и состав водозаборного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | штуки | 3938 Центральная 1 | 3835 Центральная -2(школа) | 2084 МТМ | б/н Степная | 3942 СТФ | 7806 МТФ 3 | 5954а Бр.3 |
| 1 | насос | ЭЦВ 8 25/120 | 25 м³/час; 34ам | 3 | скважина | скважина | - | - | скважина |  |  |
|  |  | ЭЦВ 8 25/100 | 25 м³/час;33ам | 2 | - | - | скважина | скважина | - |  | - |
|  |  | ЭЦВ 6 16/120 | 16 м³/час;30ам | 5 | - | - | - |  | - | скважина | скважина- |
| 2 | Запорная арматура | Колодец, колено, кран, задвижка |  | 7 | скважина | скважина | скважина | скважина | скважина | скважина | скважина |
| 3 | Запорная арматура | Колодец, колено, кран, задвижка |  | 5 | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Водонапорная башня |
| 4 | Запорная арматура | Колодец, колено, кран, задвижка |  | 55 | Смотровые колодцы на магистрали | Смотровые колодцы на магистрали | Смотровые колодцы на магистрали | Смотровые колодцы на магистрали | Смотровые колодцы на магистрали |  |  |
| 5 | Запорная арматура | Колодец, колено, кран, зимний и летний |  | 15 | Уличная водозаборная колонка | Уличная водозаборная колонка | Уличная водозаборная колонка | Уличная водозаборная колонка | Уличная водозаборная колонка |  |  |
| 6 | Водоразборная колонка уличная | колонка |  | 15 | По магистрали | По магистрали | По магистрали | По магистрали | По магистрали |  |  |
| 7. | Щит управления насоса |  |  | 5 | скважина | скважина | скважина | скважина | скважина |  | скважина |
| 8. | Датчик уровня воды |  |  | 5 | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Водонапорная башня |  | Водонапорная башня |
| 9 | Башня водонапорная | Рожновского | 16-50м³ | 5 | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Водонапорная башня |  | Водонапорная башня |
| 10 | Дизельные установки резервного питания | 2св ЭПВ-100 |  | 2 | скважины |  |  |  | Скважина МТФ |  |

Две скважины расположены на производственных участках. Бр.3 скв. № 5954 , МТФ3 скв. №7806 и к центральному водопроводу отношения не имеют. Сведения о трансформаторных подстанциях питающих водозаборные скважины, таблица 6

| наименование | марка | мощность | Напряжение высшее/низшее | Год установки | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подстанция трансформаторная | КТП-174 А5 | 160кВА | 10кВ/04кВ | 1972 | Скважина Центральная-1, Центральная2 |
| Подстанция трансформаторная | ТП- 167 | 160кВА | 10кВ/04кВ | Замена 2010г | Скважина ул. Степная |
| Подстанция трансформаторная | КТП-163 | 160кВА | 10кВ/04кВ | 1992 | Столовая, скважина 2084(МТМ) |
| Подстанция трансформаторная | ТП-157 | 160кВА | 10кВ/04кВ | 1972 | СТФ, скважина 3942 |

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения.

1. Изношенность водопроводных сетей и сооружений на территории Атаманского сельского поселения; в тарифе за потребленную воду не предусмотрены затраты на реконструкцию и строительство новых объектов.

2. Инвестиционная программа не разработана и не утверждена, ежегодное уменьшение дебита скважин.

3. В соответствии с данными Администрации Атаманского сельского поселения обозначен высокий износ водопроводных сетей, который составляет 76 %.

Сведения об имеющихся предписаниях органов, осуществляющих  государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не предоставлено. Данная информация отсутствует.

По сведениям ОАО «Тепловые сети» система централизованного горячего водоснабжения на территории Атаманского сельского поселения отсутствует.

2.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территории вечномерзлых грунтов в Атаманском сельском поселении отсутствуют.

2.6. Перечь лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжении, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Все водопроводные сооружения Атаманского сельского поселения находятся в собственности Администрации Атаманского сельского поселения. На праве хозяйственного ведения переданы в МУП ЖКХ «Атаманское». Сети и сооружения водоснабжения имеют правоустанавливающие документы.

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

3.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения Атаманского сельского поселения на период до 2030 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования сельской территории.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Атаманского сельского поселения являются: постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов капитального строительства; постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» настоящей схемы являются: реконструкция водопроводной сети и артезианских скважин с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности; замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения.

Для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных сельских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Атаманского сельского поселения: привлечение инвестиций в модернизацию объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий; повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов; обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса; улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

В соответствии с п.4 Требований к схемам водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 782 от 05.09.2013 года целевые показатели отражены в таблице 7.

Целевые показатели таблица 7

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016-2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 Показатели качества воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой ВС в распределительную водопроводную сеть | % | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в водопроводной распределительной сети, соответствующей нормативным требованиям | % | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | Ед./1,0 км | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 40,6 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 |
| 3 Показатели эффективности использования ресурсов |
| 3.1. | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/тыс.м3 | 6,04 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.2. | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и техническими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему | % | 0 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 45 | 50 | 100 |
| 3.3. | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, в том числе: | % | 12,7 | 12,7 | 11,8 | 11,5 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.3.1 | Уровень полезных расходов питьевой воды на водопроводных сетях | % | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3.3.2 | Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 10,9 | 10,8 | 9,8 | 9,0 | 7,2 | 6,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4 Показатели качества обслуживания абонентов |
| 4.1 | Относительное снижение годового количества отключений жилых домов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения | % | 85,0 | 95,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 Соотношение цены реализации и эффективности мероприятий |
| 5.1 | Инвестиции к введенной мощности сооружений с двухступенной технологией водоподготовки | Млн. руб. за тыс. м3/сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание. В Атаманском сельском поселении система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

Достижение целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения обеспечивается при условии выполнения в полном объеме и в соответствующие сроки мероприятий раздела "Водоснабжение" схемы водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения на период до 2030 года.

3.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Основные направления развития систем водоснабжения предусматривают: сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению; повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции с использованием современных труб из полиэтилена, современных методов прокладки.

В настоящей Схеме предусматриваются 2 сценария развития централизованных систем водоснабжения.

Первым сценарием является «Стабилизационный вариант», при котором основной задачей будет эффективное использование имеющихся мощностей в системе водоснабжения, за счет проведения мероприятий по реконструкции артезианских скважин и водопроводных сетей. На территории Атаманского сельского поселения при данном варианте будет отсутствовать снижение производства и сокращение рабочих мест. На перспективу предполагается незначительное улучшение социально-экономической ситуации. По этому варианту согласно прогнозу к 2030 году численность населения, при сохранении демографических тенденций, и будет составлять 4,0 тыс. жит (увеличение на 2 %). Значительного роста территорий промышленности, энергетики, транспорта не предполагается.

По второму сценарию «Оптимистическому» варианту прогноза численность населения к 2030 г. увеличится на 8 % и составит 4,29 тыс. жителей. Достаточное количество рабочих мест сократит до минимума отток населения, в том числе молодежи. Оптимистическое развитие положительно повлияет на естественный прирост населения, увеличение рождаемости и сокращение смертности. Вместе с тем в связи с увеличением ожидаемой  продолжительности жизни произойдет увеличение численности пенсионеров, значительно возрастет демографическая нагрузка на трудоспособное население.

Развитие населенного пункта сельского поселения предусматривает освоение новых территорий в северном и восточном направлениях. Планировочная структура станицы разделится на три жилых района со своими общественными центрами.

Для реализации этого варианта необходимо дальнейшее развитие существующих производственных мощностей в системе водоснабжения и строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей.

В связи с отсутствием финансирования и внешнего инвестирования на реализацию 2-ого сценария развития системы водоснабжения, в данной Схеме предлагается к реализации 1-й сценарий развития системы водоснабжения. При данном варианте развития основной концепцией является реконструкция водопроводных сетей и артезианских скважин в существующих границах.

4. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

4.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

В таблице 8 представлен общий баланс подачи и реализации воды.

Таблица 8. Баланс подачи и реализации воды

| № | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление, всего | тыс. м3/сутки | 1,25 |
| 1.1 | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сутки | 1,25 |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений | м3/ч | 0,0523 |
| 2.1 | В том числе водозаборов подземных вод | м3/ч | 0,0523 |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел | л/сутки | 120 |

Объем забора воды из артезианских скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

• полезные расходы:

• расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

− промывка тупиковых сетей;

− на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

− расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

− тушение пожаров;

− испытание пожарных гидрантов.

• организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- расходы на хозяйственно-бытовые нужды гарантирующей организации.

• потери из водопроводных сетей:

• потери из водопроводных сетей в результате аварий;

• скрытые утечки из водопроводных сетей;

• утечки из уплотнения сетевой арматуры;

• расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

• утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

4.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В виду отсутствия территориального деления Атаманского сельского поселения, территориальный баланс подачи воды отсутствует. Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 8.

4.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.).

Структура потребления по группам потребителей представлена в таблице 9 и на диаграмме на рисунке 8.

Таблица 9. Структура водопотребления

| № п/п | Потребитель | Хозяйственно-питьевая вода, тыс. м3/год | Техническая вода, тыс. м3/год | Всего, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 367,6 | - | 458,6 |
| 2 | Бюджетная сфера |  | - |  |
| 3 | Прочие потребители |  | - |  |

Рисунок 8. Структура водопотребления

4.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в Атаманском сельском поселении действуют нормы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (м3 на 1 человека), указанные в таблице 10.

| № п/п | Наименование водопотребления | Измеритель | Кол-во | Норма расхода воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | На хозяйственно-бытовые нужды: |  |  |  |
| 1. | Унитаз со смывным бачком | 1 работающий | 77 | 83л |
| 2. | Умывальник, рукомойник с водозаборным краном | 1 работающий | 111 | 30 л |
| 3. | Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 9 | 500 л (45 мин/смену) |
| 4. | Административное здание | 1 работающий | 120 | 16 л |
| 5. | Прачечная | 1 кг сухого белья | 50 | 75 л/кг |
| 6. | Мойка полов и панелей, дезинфекция помещений | м2 | 2795,4 | 5 л/ м2 |
| 7. | Мытье оборудования |  | 2 раза в сутки | 1200 л |
| 8. | пищеблок* | 1условное блюдо | 1000 | 16л |
| 9. | гостиница 97 | житель | 25 | 120л |
|  | Итого на хозяйственно-бытовые нужды, м3: |  |  |
|  | На производственные нужды: |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание сельскохозяйственных животных |  |  |  |
| 4. | поение животных* |  |  |  |
| 4.1. | коровы поение. доение и прочие расходы | гол | 1432 | 116л+35% |
| 4.2. | нетели | гол | 290 | 40л+35% |
| 4.3. | тёлки | гол | 457 | 35л+35% |
| 4.4. | телята | гол | 550 | 24л+35% |
| 5. | расход воды на *технологические нужды при доении в молокопровод | гол | 1432 | 28л |
| 6. | содержание дезбарьера* | м³/сутки | 3 | 5,2м³ |
|  | итого |  |  |  |
|  | Содержание тракторного и автомобильного парка |  |  |
| 1. | техническое обслуживание и ремонт тракторов* | ремонт | 65 | 5м³ |
| 2. | эксплуатационные и текущие ремонты машин и механизмов* | машина | 49 | 0,05м³ |
| 3. | заправка радиаторов* |  |  |  |
| 3.1. | тракторы мощность * | л. с мощности двигателя | 87х26шт | 0,8л |
| 3.2. | тракторы* | л. с мощности двигателя | 100х10шт | 0,8л |
| 3.3. | тракторы* | л. с мощности двигателя | 150х8шт | 0,8л |
| 4. | мойка сельхозтехники вручную (шланг)* |  |  |  |
| 4.1. | а\м легковые | л на одну мойку | 14штх52мойки | 250л |
| 4.2. | а\м грузовые | л на одну мойку | 30штх10мойки | 450л |
| 4.3. | автобусы | л на одну мойку | 5штх24мойки | 750л |
| 4.4. | комбайны | л на одну мойку | 8штх 36раз | 1500л |
|  | итого |  |  |  |
|  | Подача воды потребителям: |  |  |  |
| 1. | население станицы |  |  |  |
| 1.1. | Жилые дома |  |  |  |
| 1.2. | с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 134 | 100 |
| 1.3. | с газоснабжением | 1 житель | 63 | 120 |
| 1.4. | с водопроводом и канализацией ваннами с водонагревателями на твёрдом топливе | 1 житель | 318 | 160 |
| 1.5. | с водопроводом и канализацией ваннами с газовыми водонагревателями | 1 житель | 789 | 190 |
| 1.6. | с водопроводом и канализацией ваннами с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водозабором | 1 житель | 1300 | 210 |
| 1.7. | Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана, расположенного на территории участка | 1 житель | 1100 | 60 |
| 1.8. | Жилые дома с пользованием питьевой водой из водозаборных колонок | 1 житель | 96 | 40 |
| 2. | смыв унитаза | 1 житель | 1900 | 35 |
| 3. | уборка нежилых помещений | 1 житель | 3900 | 4 |
| 4. | полив ручным способом*таб.21 |  |  |  |
| 4.1. | овощи | м³/га | 20 | 2058 м³/га в год |
| 5. | полив дождевальным способом*таб.22 |  |  |  |
| 5.1. | овощи | м³/га | 18 | 2940 м³/га в год |
| 6. | содержание сельскохозяйственных животных (ЛПХ и КФХ)*таб.3-6 |  |  |  |
| 6.1. | КРС | голов | 400 | 105 |
| 6.2. | свиньи |  | 600 | 25 |
| 6.3. | овцы, козы |  | 120 | 5 |
| 6.4. | козы |  | 73 | 2,5 |
| 6.5. | лошади |  | 5 | 70 |
| 6.6. | птица |  |  |  |
| 6.7. | куры |  | 20000 | 0,31 |
| 6.8. | утки |  | 10000 | 1,92 |
| 6.9. | гуси |  | 1000 | 1,68 |
| * таб.20 | автомобили в частном секторе 400 штук х 1 раз в неделю | 1мойка | 20800 | 100 |
|  | всего по населению |  | 3800 |  |

На основании данных Администрации Атаманского сельского поселения в 2014 году общее количество проживающих в Атаманском сельском поселении составляет 3750 человек. Исходя из общего количества реализованной воды населению 458,6 тыс. м3, удельное потребление холодной воды равно значению 100 л/сутки. Данные показатели лежат в пределах существующих норм.

4.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

О наличии водоизмерительных приборов на  скважинах, таблица 11

| № водонапорной башни | Место расположения | Марка прибора и его номер | Год установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2084 | ст. Атаманская МТМ | СТВ-80 0144 | 2009 |
| 3538 | ул. Шевченко 30 школа | СТВ-0140 | 2009 |
| 3938 | ул. Кооператив. 4 Центральная | СТВ-80 00031 | 2009 |
| 3942 | СТФ | СТВ-80 0029 | 2009 |
| б/н | Степная | СТВ-800133 | 2009 |

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задач по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время не реализован план по установке общедомовых приборов учета. Для обеспечения 100 % оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Установка приборов учета характеризуется в таблице 12

| Установка приборов учета холодного водоснабжения |
| --- |
| потребность в установке | фактически установлено на 01.09.2012 | необходимо установить % | % установленных |
| н/д | н/д | 47 | 53 |

4.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

В период с 2015 по 2030 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями сельского поселения. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых микрорайонах сельского поселения. В таблице 13 приведены прогнозируемые объемы воды по годам с указанием имеющегося резерва мощности системы водоснабжения.

Таблица 13. Прогноз потребления холодной воды

| Года | Полная фактическая производительность артезианских скважин, тыс. м3/сутки | Среднесуточный среднегодовой объем воды, пропущенный через артезианские скважины, тыс. м3/сутки | Резерв производственной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 1,255 | 1,25 | 0,5 |
| 2017-2018 | 1,255 | 1,28 | 2,5 |
| 2019-2020 | 1,255 | 1,28 | 2,5 |
| 2021-2022 | 7,0 | 3,0 | 4,0 |
| 2023-2024 | 8,63 | 4,2 | 32,3 |
| 2025-2026 | 8,63 | 4,43 | 42,0 |
| 2027-2028 | 8,63 | 4,45 | 41,0 |
| 2029-2030 | 8,63 | 5,2273 | 34,0 |

*Как видно из таблицы, на объектах системы водоснабжения наблюдается резерв производственных мощностей не более чем 50 %

Показатели потребления и нагрузки водоснабжения на территории Атаманского сельского поселения Павловского района рассмотрены с учетом существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры и внедрения проектных решений. В рамках реализации Федерального Закона 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», объемы реализации холодной воды будут снижаться из-за перехода  отпуска  холодной воды по приборам учета, в связи, с чем показатели прогноза спроса на холодную воду к 2025 году уменьшатся по сравнению с  объемами реализации 2014 года.

4.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Фактическое потребление воды в 2014 году составило 458,6 тыс. м3/год, в средние сутки 1,25 тыс. м3/сутки. К 2030 году ожидаемое потребление составит 1908,0 тыс. м3/год, в средние сутки 5,2273 тыс. м3/сутки.

Таблица 14 Подача воды потребителям

| № п/п | Наименование водопотребления | Измеритель | Кол-во | Норма расхода воды л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | население станицы |  |  |  |
| 1.1. | Жилые дома |  |  |  |
| 1.2. | с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 134 | 100 |
| 1.3. | с газоснабжением | 1 житель | 63 | 120 |
| 1.4. | с водопроводом и канализацией ваннами с водонагревателями на твёрдом топливе | 1 житель | 318 | 160 |
| 1.5. | с водопроводом и канализацией ваннами с газовыми водонагревателями | 1 житель | 789 | 190 |
| 1.6. | с водопроводом и канализацией ваннами с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водозабором | 1 житель | 1300 | 210 |
| 1.7. | Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана, расположенного на территории участка | 1 житель | 1100 | 60 |
| 1.8. | Жилые дома с пользованием питьевой водой из водозаборных колонок | 1 житель | 96 | 40 |
| 2. | смыв унитаза | 1 житель | 1900 | 35 |
| 3. | уборка нежилых помещений | 1 житель | 3900 | 4 |
| 4. | полив ручным способом*таб.21 |  |  |  |
| 4.1. | овощи | м³/га | 20 | 2058м³/га в год |
| 5. | полив дождевальным способом*таб.22 |  |  |  |
| 5.1. | овощи | м³/га | 18 | 2940м³/га в год |
| 6. | содержание сельскохозяйственных животных( ЛПХ и КФХ)*таб.3-6 |  |  |  |
| 6.1. | КРС | голов | 400 | 105 |
| 6.2. | свиньи |  | 600 | 25 |
| 6.3. | овцы, козы |  | 120 | 5 |
| 6.4. | козы |  | 73 | 2,5 |
| 6.5. | лошади |  | 5 | 70 |
| 6.6. | птица |  |  |  |
| 6.7. | куры |  | 20000 | 0,31 |
| 6.8. | утки |  | 10000 | 1,92 |
| 6.9. | гуси |  | 1000 | 1,68 |
| * таб.20 | автомобили в частном секторе 400шт х 1раз в неделю | 1мойка | 20800 | 100 |
|  | всего по населению |  | 3800 |  |
|  | прочие потребители (предприятия станицы): |  |  |  |
| 1. | амбулатория | 1 больной в смену | 50 | 13 |
| 2. | детский сад | 1 ребёнок | 180 | 75 |
| 3. | школа | 1 учащийся и 1 преподаватель | 400 | 10 |
| 4. | Психоневрологический интернат*таб.2 | койка - мест | 147 | 200 |
| 5. | столовая ПНИ*таб.2 | 1 условное блюдо | 1320 | 16 |
| 6. | Предприятия розничной торговли* продуктовый таб.2 | 1 работающий в смену | 65 | 250 |
| 7. | предприятия розничной торговли промтовары*таб2 |  | 10 | 12 |
| 8. | Клубы*таб.2 | 1 место | 425 | 8,6 |
| 9. | парикмахерская*таб.2 | 1 рабочее место | 3 | 56 |
| 10. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 1 физкультурник | 100 | 50 |
| 11. | ветеринарный участок | м³\в сутки | 257 | 1,93 |
| 12. | аптека | 1 работающий | 2 | 12 |
| 13. | административные здания | 1 работающий | 25 | 12 |
|  | итого прочие потребители: |  |  |  |

Таблица 15. Перспективное потребление питьевой воды абонентами

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подача воды, тыс. м3/год | 458,6 |
| 2 | Объем отпущенной потребителям воды (реализация), тыс. м3/год | 367,6 |
| 3 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, тыс. м3/год | 91,0 |
| 4 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, % от подачи | 20,0 |

Прогнозный баланс сформирован на основании прогноза удельного водопотребления в Атаманском сельском поселении на 2030 год, таблица 16

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общее удельное водопотребление, л/сутки на человека | 280 |
| 2 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека, | 250 |
|  | В том числе: |  |
| 2.1 | Холодной воды | 200 |
| 2.2 | Расход воды на полив территории | 50 |

*Прогноз учитывает генеральный план муниципального образования Атаманского сельского поселения, и материалы о перспективах освоения отдельных территорий.

4.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В соответствии с данными ОАО «Тепловые сети» горячее водоснабжение отсутствует. В связи с данной информацией указанный раздел не заполняется.

4.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды в 2014 году составило 458,6 тыс. м3/год, в средние сутки 1,25 тыс. м3/сутки. К 2030 году ожидаемое потребление составит 1908,0 тыс. м3/год, в средние сутки 5,2273 тыс. м3/сутки, с учетом положений Генерального плана Атаманского СП. Сведения о потреблении технической воды отсутствуют. В соответствии с перспективой развития водоснабжения техническая вода использоваться не будет.

4.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организации, осуществляющей водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Сведения о потреблении технической воды отсутствуют. В соответствии с перспективой развития водоснабжения техническая вода использоваться не будет. Проведен условный анализ показателей. Потребление воды с разбивкой по технологическим зонам приведено в таблице 17.

Таблица 17. Структура водопотребления

| № п/п | Потребитель | Хозяйственно-питьевая вода, тыс. м3/год | Техническая вода, тыс. м3/год | Всего, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 367,6 - | - | 458,6 |
| 2 | Бюджетная сфера |  | - |  |
| 3 | Прочие потребители |  | - |  |

4.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Оценка расходов воды представлена в таблице 13 «Прогноз потребления холодной воды» настоящей Схемы.

4.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

В 2014 году потери воды в сетях водоснабжения составили 20 % при утвержденном нормативе 10 %. Внедрение мероприятий по энергосбережению позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления. Сведения о фактических и ожидаемых потерях воды при ее транспортировке, таблица 18

| № п/п | Показатель | Фактическое значение, 2014 г. | Ожидаемое значение, 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды на водопроводных сетях, тыс. м3/год | 91,0 | 190,8 |
| 2 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, % к подаче | 20,0 | 10,0 |

4.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2030 год имеет вид, представленный в таблице 19. Использование технической воды в 2030 году не планируется. Территориальный перспективный баланс подачи воды по технологическим зонам не разрабатывался, ввиду отсутствия технологических зон водоснабжения и территориального деления по водопотреблению на территории Атаманского сельского поселения. Структурный перспективный баланс реализации воды по группам абонентов представлен в таблице 17 прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам и типам абонентов на 2030 год

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Население |  |
| 1.1 | Жилые здания, холодная вода, тыс. м3/сутки | 4,83703 |
| 2 | Промышленность и энергетика |  |
| 2.1 | Промышленные объекты, техническая вода, тыс. м3/сутки | - |
| 3 | Бюджетные и прочие организации |  |
| 3.1. | Объекты общественно-делового назначения, тыс. м3/сутки | 0,39027 |

4.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица 20. Баланс подачи и реализации воды в 2030 году

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление, всего | тыс. м3/сутки | 5,2273 |
| 2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сутки | 8,63 |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел | л/сутки | 250 |

4.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Наделена статусом гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения Атаманского сельского поселения, МУП ЖКХ «Атаманское». Адрес: 352065, Краснодарский край, Павловский район, станица Атаманская, улица Жлобы, 81.

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В рамках реализации настоящей схемы водоснабжения Атаманского сельского поселения и в соответствии с генеральным планом развития, предлагаются следующие основные мероприятия.

Расчетное водопотребление станицы принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Для обеспечения водой населения станицы на расчетный срок до 2030 г. предусматривается реконструкция водозаборных сооружений.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Водоводы прокладываются в две нитки Ø 100 мм от узла водозаборных сооружений до кольцевой сети.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса; кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях; снизить затраты на ремонты.

Таблица № 21

| № | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015-2016 | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция артезианских скважин на территории ст. Атаманской. 1-й этап скважина по ул. Степная | 4750,000 | - | 450,000 | - | 1 300,000 | 3000,000 |
| 2 | Реконструкция и устройство новых пожарных гидрантов | 400,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | - |
| 3 | Установка индивидуальных и групповых приборов учета водопотребления | 920,000 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | - | 530,000 |
| 4 | Замена изношенных участков водопроводной сети | 55560,0 | - | 5066,700 | 5066,700 | 5066,700 | 40359,00 |
| 5 | Замена запорной арматуры смотровых колодцев | 550,000 | - | 200,000 | 175,000 | 175,00 | - |
|  | Итого | 62180,0 | 130,0 | 5396,7 | 5571,7 | 6541,7 | 43889,90 |

*Адрес и местоположение скважины не указан, так как,  учитывая срок реализации мероприятия в п. 1 настоящей таблицы, выбор скважины для реконструкции, определяется на основании обследования гарантирующей организации.

Учитывая износ водопровода 76 %, Администрация Атаманского сельского поселения направляет следующие предложения по перспективе развития водоснабжения, а именно проведение реконструкции первоочередных объектов.

Таблица № 22

| № | Наименование объекта | место расположения | D труб мм | материал | количество | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | водопроводная сеть | т водозабора № 3942 через реку Сосыка, пер. Курчанский от № 25 до ул. Октябрьской; ул. Октябрьская от переулка Курчанского до переулка Речного | 100 | ПЭ | 3100 м | 2017-2018 |
| 2 | водопроводная сеть | ул. Степная вся, от водозабора без № до ул. Степной | 100 | ПЭ | 2000 м | 2017-2018 |
| 3 | водопроводная сеть | ул. Ленина от ул. Жлобы до ул. Набережной | 100 | ПЭ | 900 м | 2019-2020 |
| 4 | водопроводная сеть | переулки "Сосыкский", "Колхозный", "Южный", "Тихий", "Речной" полностью; ул. Юных Ленинцев от дома № 41 до пер. Речного; ул. Набережная от дома № 23 до переулка Речного | 100 | ПЭ | 3100 м | 2018-2019 |
| 5 | водопроводная сеть | переул. Комсомольский, Энгельса, Ейский, Проезжий, Элеваторный, Рабочий, Пионерский от ул. Степной до ул. Кирова, ул. Кирова полностью | 100 | ПЭ | 3300 м | 2019-2020 |
| 6 | водопроводная сеть | переул. Комсомольский, Энгельса, Ейский, Проезжий, Элеваторный, Рабочий, Пионерский от ул. Кирова, до ул. Вокзальной, ул. Вокзальная полностью полностью; полностью пер. Восточны | 100 | ПЭ | 3500 м | 2020-2021 |
| 7 | водопроводная сеть | ул. Кооперативная, ул. Садовая полностью, пер. Кубанский, пер. Школьный, пер. Карла Маркса, пер. Элеваторский, ул. Крупской, от ул. Кооперативной до ул. Шевченко, ул. Красная от дома №1 и до ул. Шевченко; ул. Шевченко от ул. Красной до ул. Широкой. ул. Горького от дома №1 до ул. Шевченко д.100 | 100 | ПЭ | 3700 м | 2021-2022 |
| 8 | водопроводная сеть | По территории станицы Атаманская | 100 | ПЭ | 15000 м | Поэтапно 2023-2030 |

5.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

5.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества.

Реконструкция водопроводных сетей Атаманского сельского поселения.

5.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

По данным Администрации Атаманского сельского поселения система центрального водоснабжения имеется на всей территории Атаманского сельского поселения – в связи с этим данный раздел не заполняется.

5.2.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Реконструкция водопроводных сетей на территории Атаманского сельского поселения.

5.2.4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

На территории Атаманского сельского поселения мероприятия, направленные на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации, не предусмотрены.

5.2.5. Повышение энергоэффективности

Реконструкция водопроводных сетей.

5.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В 2017-2030 гг. реконструкция скважин в ст. Атаманской. Адрес и местоположение скважины не указан, так как, учитывая срок реализации мероприятия в п. 1 таблицы № 22 настоящей таблицы, выбор скважин для реконструкции, определяется на основании обследования гарантирующей организации.

В 2017-2030 гг. реконструкция водопроводных сетей.

5.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение

Анализ полученных данных показывает, что наилучший результат может быть получен при использовании комплексного подхода, включающего внедрение средств автоматизации на всех уровнях системы водоснабжения, в том числе диспетчерского управления и учета энергоресурсов. При этом внедрение комплексной системы автоматизации на базе программно-технического комплекса может осуществляться поэтапно, в соответствии с приоритетами и потребностями Заказчика. Система предназначена для автоматизации процессов сбора и обработки информации о работе объектов водоканала, программно-логического управления объектами, диспетчерского контроля и централизованного управления, а также для решения задач технического и коммерческого учета гидроресурсов, потребления тепла и электроэнергии.

Цели и задачи: экономия ресурсов электроэнергии, тепло- и гидроресурсов, увеличение сроков службы технологического оборудования, снижение затрат на предупредительные и ремонтные работы, обеспечение оперативного управления и контроля технологическими процессами. Объекты автоматизации - системы водозабора, водоподготовки, распределения, водоснабжения. Внедрение автоматизированной системы управления реагентным хозяйством позволяет значительно повысить надежность и качество очистки воды, снизить эксплуатационные затраты до минимума, улучшить условия труда рабочего персонала и многое другое. Созданная система улучшает показатели работы реагентного хозяйства и водоснабжения в целом, обеспечивает приведение к общегосударственным стандартам качества питьевой воды по ГОСТ 28.74-82.

5.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Таблица № 23. О наличии водоизмерительных приборов на  скважинах

| № водонапорной башни | Место расположения | Марка прибора и его номер | Год установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2084 | ст. Атаманская МТМ | СТВ-80 0144 | 2009 |
| 3538 | ул. Шевченко 30 школа | СТВ-0140 | 2009 |
| 3938 | ул. Кооператив. 4 Центральная | СТВ-80 00031 | 2009 |
| 3942 | СТФ | СТВ-80 0029 | 2009 |
| б/н | Степная | СТВ-800133 | 2009 |

Установка приборов учета характеризуется в таблице № 24

| Установка приборов учета холодного водоснабжения |
| --- |
| потребность в установке | фактически установлено на 01.09.2015 | необходимо установить % | % установленных |
| н/д | н/д | 47 | 53 |

5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий  обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (территория сельского поселения). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы. Ориентировочные варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) приведены в приложениях к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения.

5.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство насосных станций и резервуаров не предусмотрено.

5.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Строительство насосной станции не планируется.

5.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В приложениях к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения представлены планы расположения объектов централизованной  системы водоснабжения сельского поселения.

6. Экологические объекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров. Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем. Гарантирующая организация постоянно проводит мониторинг используемого водного объекта выше и ниже сброса сточных вод; контроль качества сбрасываемых сточных вод.

6.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты (гипохлорит натрия). Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Объемы капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения определены на основе выполненных сводных сметных расчетов удельной стоимости для сетей водоснабжения и объектов-аналогов ВОС и ВЗУ. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлена в таблице 21 настоящей Схемы.

В примерные объемы инвестиций включена стоимость работ по инженерным изысканиям, проектированию, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения Атаманского сельского поселения. Объем инвестиций и сроки реализации мероприятий раздела "Водоснабжение" схемы водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения на период до 2030 года определяется в соответствии с краевой программой, принимаемой в порядке, установленном Правительством Краснодарского края, и инвестиционными программами организаций, осуществляющих холодное водоснабжение на территории Павловского района и Краснодарского края.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 21 настоящей Схемы.

8. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с п. 4 Требований к схемам водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 782 от 05.09.2013 года целевые показатели отражены в таблице 7 настоящей Схемы.

8.1. Показатели качества горячей и питьевой воды

Показатели качества воды приведены на рисунках № 1-8 настоящей Схемы.

8.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения приведены в таблице 25.

Таблица 25. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

| Год | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | Аварийность на сетях водопровода, ед./км | Износ водопроводных сетей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 | - | - | - |
| 2017-2018 | 6,7 | 0 | 76,0 |
| 2019-2020 | 4,2 | 0 | 65 |
| 2021 | 4,1 | 0 | 65 |
| 2022 | 3,1 | 0 | 60 |
| 2023 | 1,875 | 0 | 51 |
| 2024 | 2,125 | 0 | 51 |
| 2025 | 1,875 | 0 | 51 |
| 2026 | 1,875 | 0 | 51 |
| 2027 | 1,875 | 0 | 51 |
| 2028 | 1,875 | 0 | 51 |
| 2029 | 1,875 | 0 | 51 |
| 2030 | 1,875 | 0 | 51 |

8.3. Показатели качества обслуживания абонентов

Показатели качества обслуживания абонентов приведены в таблице 26.

| Год | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | Охват абонентов приборами учета, % |
| --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 0 | 100 |
| 2017-2018 | 0 | 100 |
| 2019-2020 | 0 | 100 |
| 2021 | 0 | 100 |
| 2022 | 0 | 100 |
| 2023 | 0 | 100 |
| 2024 | 0 | 100 |
| 2025 | 0 | 100 |
| 2026 | 0 | 100 |
| 2027 | 0 | 100 |
| 2028 | 0 | 100 |
| 2029 | 0 | 100 |
| 2030 | 0 | 100 |

8.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке приведены в таблице 27.

Таблица 27. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

| Годы | Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % |
| --- | --- |
| 2015-2016 | 33,2 |
| 2017-2018 | 33,0 |
| 2019-2020 | 31,5 |
| 2021 | 30,0 |
| 2022 | 28,5 |
| 2023 | 28,5 |
| 2024 | 27,3 |
| 2025 | 26,6 |
| 2026 | 26,5 |
| 2027 | 25,5 |
| 2028 | 24,5 |
| 2029 | 23,5 |
| 2030 | 23,0 |

8.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности приведены в таблице 28.

Таблица 28. Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы

| Годы | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % |
| --- | --- |
| 2015-2016 | 0,45 |
| 2017-2018 | 0,43 |
| 2019-2020 | 0,42 |
| 2021 | 0,41 |
| 2022 | 0,40 |
| 2023 | 0,39 |
| 2024 | 0,38 |
| 2025 | 0,37 |
| 2026 | 0,36 |
| 2027 | 0,35 |
| 2028 | 0,34 |
| 2029 | 0,33 |
| 2030 | 0,32 |

8.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 питьевой воды приведено в таблице 29.

Таблица 29. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 воды

| Год | На забор/транспортировку, кВт.ч/м |
| --- | --- |
| 2015-2016 | 0,1683 |
| 2017-2018 | 0,1632 |
| 2019-2020 | 0,15 |
| 2021 | 0,15 |
| 2022 | 0,15 |
| 2023 | 0,15 |
| 2024 | 0,15 |
| 2025 | 0,15 |
| 2026 | 0,15 |
| 2027 | 0,15 |
| 2028 | 0,15 |
| 2029 | 0,15 |
| 2030 | 0,15 |

9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно статьи 8 пункта 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством

Сведения о бесхозяйственных сетях водоснабжения отсутствуют.

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ АТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА.

10. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

10.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Сбор канализационных стоков организаций осуществляется в обособленные септики. По мере заполнения септиков производится откачка и вывоз стоков специальными автомобилями. Согласно сведениям Администрации Атаманского сельского поселения система центральной канализации на территории сельского поселения не предусмотрена, используются выгребные ямы.

10.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В случае с Атаманским сельским поселением на сегодняшний день техническое обследование централизованных систем водоотведения не проводилось, результаты обследования не предоставлены, в связи с отсутствием на территории сельского поселения системы водоотведения.

10.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованная система водоотведения на территории Атаманского сельского поселения не предусмотрена.

10.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В связи с отсутствием на территории Атаманского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

10.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В связи с отсутствием на территории Атаманского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

10.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В связи с отсутствием на территории Атаманского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

10.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В связи с отсутствием на территории Атаманского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

10.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В настоящее время в Атаманском сельском поселении территория поселения полностью не охвачена централизованной системой водоотведения.

10.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

В настоящее время в Атаманском сельском поселении территория поселения полностью не охвачена централизованной системой водоотведения.

11. Балансы сточных вод в системе водоотведения

11.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В связи с отсутствием на территории Атаманского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

11.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

В связи с отсутствием на территории Атаманского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

11.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В связи с отсутствием на территории Атаманского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

11.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В связи с отсутствием на территории Атаманского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

11.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки станицы. Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлено в таблице 30.

Таблица 30. Прогноз поступления сточных вод

| Годы | Население и бюджет, тыс. м3/год | Промышленность, тыс. м3/год | Всего, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 | - | - | - |
| 2017-2018 | - | - | - |
| 2019-2020 | - | - | - |
| 2021 | 3,7 | - | 3,7 |
| 2022 | 5,3 | - | 5,3 |
| 2023 | 8,1 | - | 8,1 |
| 2024 | 9,8 | - | 9,8 |
| 2025 | 10,2 | - | 10,2 |
| 2026 | 10,4 | - | 10,4 |
| 2027 | 10,6 | - | 10,6 |
| 2028 | 11,2 | - | 11,2 |
| 2029 | 11,8 | - | 11,8 |
| 2030 | 12,73 | - | 12,73 |

12. Прогноз объема сточных вод

12.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлено в таблице 32, среднесуточное потребление к 2030 году составит 0,034 тыс. м3/сутки или 12,73 тыс. м3/год.

Таблица 32. Оценка объемов сточных вод

| Годы | Всего, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| 2015-2016 | - |
| 2017-2018 | - |
| 2019-2020 | - |
| 2021 | 3,7 |
| 2022 | 5,3 |
| 2023 | 8,1 |
| 2024 | 9,8 |
| 2025 | 10,2 |
| 2026 | 10,4 |
| 2027 | 10,6 |
| 2028 | 11,2 |
| 2029 | 11,8 |
| 2030 | 12,73 |

12.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения данный раздел не заполняется.

12.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

В связи с отсутствием очистных сооружений не представляется возможным произвести расчет дефицита (резерва) мощностей.

12.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В связи с отсутствием на территории Атаманского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

12.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В связи с отсутствием на территории Атаманского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

13. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

13.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения на период до 2030 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

• удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

• постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- обеспечение сельского поселения децентрализованной системой водоотведения,

- с учетом использования выгребных ям создание и обеспечение благоприятной экологической ситуации на территории Атаманского сельского поселения.

13.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Система водоотведения в сельском поселении предусматривается с учетом его развития на расчетный срок.

Система водоотведения по степени обеспеченности в сельском поселении принята такой же, как и система водоснабжения III категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»: число жителей в населенном пункте до 5 тыс. человек. Для очистки бытовых сточных вод в станице Атаманской предусмотрено создание децентрализованной системы водоотведения для индивидуальной жилой застройки. Реализовать децентрализованную систему водоотведения на расчетный срок необходимо установкой выгребов и септиков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки. Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированными машинами.

В станице Атаманской предусматривается установка выгребов и септиков полной заводской готовности. Емкости выгребных и септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Таким образом, для обеспечения индивидуальной жилой застройки станицы Атаманской децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- устройство септиков и выгребов полной заводской готовности.

Основные мероприятия по реконструкции и строительству, таблица 33

| № п/п | Наименование мероприятия | Примерные сроки работ | Производительность, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | устройство септиков и выгребов полной заводской готовности жителям индивидуальной жилой застройки | 2021 | 2030 | - |

13.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Основной целью развития систем водоотведения в ст. Атаманская является гарантированное обеспечение доступа проживающих в частном жилом секторе граждан к услугам водоотведения. Развитие централизованного водоотведения позволит улучшить экологическую ситуацию, санитарно-гигиенические условия населения и снижение риска инфекционных заболеваний.

13.4. Сведения о предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Вывод из эксплуатации объектов централизованного водоотведения схемой водоснабжения и водоотведения не предусматривается. Сведения о мероприятиях в децентрализованной системе водоотведения представлены в пункте 13.2 настоящей Схемы.

13.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об  автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Сведения о развитии системы диспетчеризации – см. раздел 5.4 Схемы водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения на период до 2030 года.

13.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Существующая схема сетей водоотведения представлена в приложениях к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения на период до 2030 года.

13.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений  централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон представлены в приложениях к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения согласно СНиП 2.7.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

13.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения представлены в приложениях к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения на период до 2030 года согласно СНиП 2.7.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

14. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

14.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Мероприятия по снижению вредного воздействия на окружающую среду при хранении осадка сточных вод, таблица 34

| № | Наименование объекта | Примерные сроки работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка проекта и переработка осадка сточных вод на методом геотубирования | 2017 | 2021 |
| 2 | Проектирование напорного трубопровода для перекачки осадка, устройство дренажного основания | 2021 | 2025 |
| 3 | Разработка проекта и переработка осадка сточных вод методом геотубирования | 2022 | 2029 |

14.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод отсутствуют.

15. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка потребности в капитальных в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 35.

Предложения по величине инвестиций, таблица 35

| Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты инвестиций, тыс. руб. | Этапы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2016 | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2030 |
| устройство септиков и выгребов полной заводской готовности жителям индивидуальной жилой застройки | 2220,0 | - | - | - | 1480,0 | 370,0 | 370,0 |

16. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

16.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения не приведены ввиду отсутствия на территории Атаманского сельского поселения сетей канализации, в том числе и на перспективу до 2030 года.

16.2. Показатели качества обслуживания абонентов

Показатели качества обслуживания абонентов приведены в таблице 36.

16.3. Показатели качества очистки сточных вод

Показатели качества очистки сточных вод не приведены, ввиду отсутствия на территории Атаманского сельского поселения системы централизованной канализации.

16.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод не приведены, ввиду отсутствия на территории Атаманского сельского поселения системы централизованной канализации.

16.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

Показатели соотношения цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод не приведены, ввиду отсутствия разработанной и утвержденной Инвестиционной программы гарантирующей организации.

16.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Удельное энергопотребление на перекачку и очистку сточных вод не приведено ввиду отсутствия системы централизованной канализации на территории Атаманского сельского поселения.

Таблица 36. Показатели качества обслуживания абонентов

| Годы | Обеспеченность населения децентрализованным водоотведением, % от численности населения |
| --- | --- |
| 2015-2016 | 10,0 |
| 2017-2018 | 12,0 |
| 2019-2020 | 15,0 |
| 2021-2022 | 10,0 |
| 2023-2024 | 12,0 |
| 2025-2026 | 15,0 |
| 2027-2028 | 16,0 |
| 2029-2030 | 20,0 |

17. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно статьи 8 пункта 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Бесхозяйственные сети водоотведения в Атаманском сельском поселении отсутствуют.